ТКП 52.4.01-2018

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ 7 акта комиссией заказчика

# Приложение В

# (справочное)

# Шкала экспертных оценок физического износа объекта оценки (объекта-аналога)

| Состояние объекта | Характеристика состояния объекта оценки (объекта-аналога) | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новое | Новый объект, установленный и еще не эксплуатировавшийся, в том числе оборудование | 0; 5 |
| Отличное | Новый, бывший в недолгой эксплуатации объект, в том числе оборудование, в гарантийном периоде эксплуатации, в отличном состоянии | 10;15 |
| Очень хорошее | Новый объект, в том числе новое оборудование, в гарантийном периоде эксплуатации, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий ремонта или замены каких-либо частей, в очень хорошем состоянии | 20; 25 |
| Хорошее | Бывший в эксплуатации объект, в том числе оборудование, являющийся послегарантийным, полностью отремонтированный или после капитального ремонта, модернизированный, в хорошем состоянии; а также новый объект, в том числе новое оборудование, на который отсутствуют сопроводительные, гарантийные документы, новое оборудование без эксплуатации с истекшим сроком гарантии | 30; 35; 40 |
| Рабочее | Бывший в эксплуатации объект, в том числе оборудование, требующий некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей | 45; 50; 55 |
| Удовлетворительное | Бывший в эксплуатации объект, в том числе оборудование, в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации, требующий текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов, а также оборудование, исправность (работоспособность) которого установить не представляется возможным, не имеющее документов о наработке, дате изготовления, сроке службы и иных сопроводительных документов | 60; 65 |
| Условно пригодное | Бывший в эксплуатации объект, в том числе оборудование, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующий значительного ремонта или замены главных частей, таких, как двигатель, и других ответственных узлов | 70; 75 |
| Неудовлетворительное | Бывший в эксплуатации, требующий капитального ремонта объект, а также объект, в том числе оборудование, в который внесены конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем | 80; 85 |
| Негодное к применению или лом | Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь | 90; 95 |
| Примечания 1. Износ по шкале экспертных оценок определен в % от стоимости восстановления (стоимости замещения). 2. Шкала экспертных оценок физического износа может применяться как к оборудованию, входящему в состав основных средств, так и к оборудованию к установке. 3. Если объект оценки имеет все признаки состояния, указанные в столбце 2, износ следует принимать по максимальному значению износа в указанном интервале. Если выявлен только один из признаков, указанных в столбце 2, износ следует принимать по минимальному значению износа в указанном интервале. При определении процента износа по столбцу 3 также следует принимать во внимание год выпуска и срок эксплуатации объекта оценки. |